## Slide 1: L’économie circulaire italienne appliquée au secteur marocain de la construction
Les recommandations issues des lignes directrices sur l’application de l’économie circulaire dans le secteur de construction au Maroc
Casablanca, 6 juillet 2023

## Slide 2: LE LINEE GUIDA E LE RACCOMANDAZIONI
Il documento «Lignes directrices sur l’application de l’Economie Circulaire dans le secteur de la Construction au Maroc» contiene informazioni sia di carattere politico sia di carattere tecnico
Nella sua parte conclusiva vengono riportate le principali indicazioni rivolte alla Pubblica Amministrazione che può e deve svolgere un importante ruolo di indirizzo e di controllo sulla filiera più importante di rifiuti speciali in termini quantitativi
Sono presenti anche alcuni esempi di buone pratiche adottate in Italia

## Slide 3: RIFIUTI ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO
l’insieme delle norme sui rifiuti e sulle cave in Marocco non è attualmente in grado di assicurare una corretta gestione dei rifiuti da C&D
Nelle periferie delle città marocchine più importanti e in forte crescita demografica sono oggi presenti ingenti quantità di rifiuti abbandonate sul suolo pubblico che costituiscono una criticità che deve essere urgentemente risolta
Da quando in Italia l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico è stato introdotto tra i reati e sono stati realizzati impianti per il recupero dei rifiuti, gli smaltimenti illeciti sono fortemente diminuiti
Si suggerisce di introdurre la stessa norma in Marocco

## Slide 4: REGOLAMENTO DI EOW
È urgente integrare le norme ambientali marocchine introducendo il concetto di End of Waste ormai ampiamente diffuso in Europa e in Italia
Il passaggio da rifiuto a prodotto deve essere rigorosamente normato sia per prevenire danni alla salute dell’uomo e all’ambiente sia per immettere sul mercato nuovi materiali derivanti dai rifiuti in grado di sostituire, almeno in alcuni impieghi, i materiali naturali
I criteri di End of Waste devono occuparsi sia di questioni tecniche (Norme standardizzate sui prodotti da costruzione) sia di questioni legate alla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente

## Slide 5: DIVIETO DI UTILIZZARE RIFIUTI SENZA TRATTAMENTO
L’impiego di rifiuti da C&D senza un preventivo trattamento è ammesso in Italia solo come materiale di copertura dei rifiuti nelle discariche per rifiuti urbani o come materiale di riempimento delle cave dismesse (backfilling)
Il recupero delle cave può avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte della Pubblica amministrazione che impone particolari prescrizioni di carattere ambientale e che esercita un controllo sulla gestione dell’attività
Il backfilling è presente nella Direttiva Europea 98/08 ed è stato per questo motivo introdotto anche nella normativa italiana sulla gestione dei rifiuti, ma crea solo confusione ed è meglio non considerarlo in Marocco

## Slide 6: DIVIETO O LIMITAZIONE DI SMALTIRE RIFIUTI IN DISCARICA
Il quadro normativo marocchino sembra ben impostato per quanto concerne la pianificazione degli impianti da realizzare (che viene delegata alle Regioni e non lasciata alla libera concorrenza come in Italia, dove non esiste una limitazione al numero di impianti realizzabili in una determinata area geografica), ma necessita l’introduzione di una gerarchia delle attività di gestione dei rifiuti speciali (analogamente a quella fissata per i rifiuti urbani) finalizzata a garantire una tracciabilità dei rifiuti e a favorire il loro recupero a discapito dello smaltimento in discarica che deve rappresentare solo l’ultima opzione gestionale

## Slide 7: AUDIT PREDEMOLIZIONE E TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Le tecnologie di trattamento dei rifiuti inerti oggi disponibili sul mercato consentono di ottenere prodotti di elevata qualità
Gli impianti mobili di frantumazione (i più semplici ed economici) possono lavorare solo sulla frazione lapidea dei rifiuti da C&D, che deve pertanto essere già selezionata in cantiere in fase di demolizione
Gli impianti fissi dotati di tecnologie più efficaci ed efficienti, possono ottenere buoni prodotti anche lavorando rifiuti misti, ma sarebbe opportuno che la demolizione fosse anticipata da audit predemolizione e da Piani di gestione dei rifiuti in cantiere finalizzati a separare in cantiere le diverse tipologie di rifiuti applicando la demolizione selettiva, che dovrebbe essere obbligatoria

## Slide 8: RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO (1)
Per lo sviluppo dell’attività di recupero dei rifiuti da C&D in Marocco è necessario percorrere due strade diverse distinguendo i rifiuti che sono stati depositati nel tempo sul suolo pubblico, da quelli che vengono prodotti dalle attività di demolizione
Per i primi si deve predisporre un piano di investimento che finanzi campagne di trattamento in posto con impianti mobili (e la relativa produzione di aggregati riciclati da utilizzare in opere pubbliche)
Per i secondi è necessario decidere quale livello di coinvolgimento della Pubblica Amministrazione si desideri avere nella gestione di questo flusso di rifiuti speciali

## Slide 9: RAPPORTO TRA PUBBLICO E PRIVATO (2)
Una volta che le Regioni abbiano deciso il numero di impianti, gli scenari possibili sono i seguenti:
gestione totalmente pubblica (impianti realizzati con finanziamenti pubblici, gestiti da società pubbliche, aggregati riciclati di proprietà pubblica);
gestione prevalentemente pubblica (impianti realizzati con gare di appalto rivolte ai privati che affidano all’offerta economicamente più conveniente la fornitura del servizio di trattamento dei rifiuti conferiti, determinazione pubblica delle tariffe di conferimento dei rifiuti e dei prezzi di vendita degli aggregati riciclati prodotti);
gestione prevalentemente privata (impianti realizzati con gare di appalto rivolte ai privati che affidano all’offerta economicamente più conveniente la fornitura del servizio di conferimento dei rifiuti, lasciando all’imprenditore la determinazione dei prezzi di vendita degli aggregati riciclati prodotti e la gestione dell’impianto)

## Slide 10: REGOLARE GLI IMPIEGHI DEGLI AGGREGATI RICICLATI
In Italia gli aggregati riciclati sono impiegati prevalentemente non legati nelle opere infrastrutturali, in quanto per gli usi legati le norme tecniche sul confezionamento del calcestruzzo pongono forti limitazioni sia al rifiuto di origine (che deve provenire quasi esclusivamente da calcestruzzo) sia alla percentuale di sabbia e ghiaia naturali che è possibile sostituire
In edilizia recentemente si sta sviluppando la possibilità di impiegare gli aggregati riciclati nei misti cementati e betonabili
Anche l’impiego di aggregati riciclati come materiale da riempimento è ammesso nelle attività di recupero ambientale e di rimodellazione paesaggistica, ma con precise e più stringenti prescrizioni di carattere ambientale

## Slide 11: NORME TECNICHE PER GLI AGGREGATI RICICLATI
Tra le regole per fissare la cessazione della qualifica di rifiuto devono anche essere inserite le specifiche tecniche che gli aggregati riciclati devono possedere per determinati impieghi
Dovranno quindi essere sviluppate una serie di norme tecniche che diano precise indicazioni sulle caratteristiche che gli aggregati riciclati (che possono essere impiegati in sostituzione della ghiaia e della sabbia naturali) devono possedere per gli usi non legati e legati idraulicamente e per il confezionamento del calcestruzzo (in Italia esistono rispettivamente la norma UNI 11531 e la norma UNI 8520

## Slide 12: NORME TECNICHE CAMPIONAMENTO
Oltre alle specifiche tecniche per i possibili impieghi degli aggregati riciclati è importante anche redigere norme tecniche sul campionamento sia dei rifiuti inerti sia degli aggregati riciclati
Entrambi sono materiali molto eterogenei, stoccati in grandi quantità, che presentano particolare difficoltà di campionamento: ottenere un campione rappresentativo di un cumulo di migliaia di metri cubi è un obiettivo ambizioso, che deve sostenersi su norme tecniche molto solide
In Italia è utilizzata una norma nazionale (UNI 10802) per i rifiuti ed una norma armonizzata europea per gli aggregati riciclati (EN 932-1)

## Slide 13: GREEN PUBLIC PROCUREMENT
L’applicazione dell’economia circolare al settore edile rappresenta oggi una buona opportunità di investimento da parte del settore privato, che ha però bisogno di regole certe e di un aiuto da parte della Pubblica Amministrazione per l’attivazione del mercato degli aggregati riciclati
In Italia sono stati redatti, ed in parte già emanati, Decreti Ministeriali contenenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) da adottare nella progettazione e nella realizzazione delle opere edili da seguire obbligatoriamente nelle opere pubbliche (Green Public Procurement), che certamente hanno dato, e daranno in futuro, un forte impulso al mercato dei prodotti riciclati

## Slide 14: GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Giorgio Bressi
Direttore Tecnico
ANPAR
Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati
Telefono: +393348130647
E-mail: gbressi@anpar.org